## Slide 1
第10章 · 10.2
坐标系统与坐标变换
几何可以不变， 改变它与绘图设备之间的映射。
从三个星形到36个圆：平移、旋转、缩放； 保存与恢复状态；逻辑窗口与设备视口。
Qt 6 C++ 开发指南 · 第10章10.2 · 01 / 26
Notes: 上一份已经能用QPainter画出路径、图形和文字。现在考虑同一颗星形怎样画在三个位置：不必重新写三份顶点，只要保留局部几何，改变它与绘图设备的坐标映射。这一份沿教材第十章第二节，依次讨论平移、旋转、缩放，保存和恢复绘图状态，再用逻辑窗口与设备视口控制显示比例。后面的三个星形与三十六个圆会继续使用相同的几何，让我们观察每次修改究竟影响了什么。

## Slide 2
同一路径，为什么会出现在不同位置
路径保存局部几何。顶点可以一直围绕局部原点描述， 不用为每个新位置重新计算一组顶点。 drawPath()读取的仍然是同一个路径对象。
平移、旋转和缩放改变局部点在绘图设备上的落点。 随之变化的是图形的位置、方向或大小， QWidget窗口本身没有被这些绘图操作移动或旋转。
界面的设备坐标通常以设备无关像素计量。 先说明使用哪套坐标、每个单位表示多大， 再跟踪一个点经过变换后落在哪里。
教材10.2 · 核验：Qt QTransform / High DPI · 02 / 26
Notes: 路径对象保存的是局部坐标中的几何，例如每个顶点相对于局部原点的位置。drawPath读取同一对象时，顶点没有因为画在另一个位置而被重新写入；QPainter使用当前映射计算它们在设备上的落点。平移改变位置，旋转改变方向，缩放改变尺寸，QWidget窗口本身不会被这些绘图接口移动或旋转。界面坐标通常使用设备无关像素，高分辨率屏幕上不要直接把它等同于物理像素。下面先从初始映射开始，选取一个点跟踪变化。组合变换与设备无关坐标分别参考Qt的QTransform文档https://doc.qt.io/qt-6/qtransform.html及High DPI说明https://doc.qt.io/qt-6/highdpi.html。

## Slide 3
平移：把原点移到窗口中心
// 教材情景：300 × 200窗口，从初始映射开始 painter.translate(150, 100); // 局部原点(0, 0)对应设备点(150, 100) // 后续图形都相对于这个新原点绘制
设备左上角仍是(0,0)，但从新原点看， 它的局部坐标变为(-150,-100)。
右下边界对应局部(150,100)。原点位于中心， 因此可以围绕(0,0)描述对称图形。
教材情景与课堂坐标推导 · 边界坐标不等同于末个像素索引 · 03 / 26
Notes: 这页使用教材假设的三百乘二百窗口，坐标是课堂推导，不是运行测量。最初原点在设备左上角；调用translate，把原点平移到一百五十、一百，也就是窗口中心。随后局部零、零对应设备的一百五十、一百。从这个新原点看，设备左上角位于它的左方一百五十、上方一百，所以局部坐标是负一百五十、负一百。右下边界则对应局部一百五十、一百。这里说的是几何边界，不是最后一个像素的索引。把中心设为原点后，围绕原点构造对称图形会更方便。

## Slide 4
旋转：绕当前原点转动
painter.translate(150, 100); // 教材情景：先确定中心 painter.rotate(90); // 单位是度，绕当前原点 // 默认屏幕坐标中，正角度沿顺时针方向旋转
局部正x方向原先向右，旋转90度后转向设备下方。 局部正y方向原先向下，旋转后转向设备左方。 旋转改变坐标轴方向，窗口实际大小没有改变。
在这个300×200窗口中，左上角对应局部(-100,150)， 右下边界对应局部(100,-150)。 这些坐标由中心位置和旋转方向共同决定。
教材情景与课堂推导 · 核验：Qt 6.2.3 QPainter::rotate · 04 / 26
Notes: 保持上一页的窗口，先平移到中心，再旋转九十度。rotate接收的单位是度，旋转围绕当前原点发生。在默认屏幕坐标中，正角度沿顺时针方向：原先向右的局部正x轴转向设备下方，原先向下的局部正y轴转向设备左方。窗口宽高仍是三百、二百，改变的是描述设备位置所用的局部坐标。把设备角点反向换算到这套局部坐标，左上角得到负一百、一百五十，右下边界得到一百、负一百五十。可以在课堂中画出中心和两个轴方向，再检查这两个结果。旋转方向核验依据Qt六点二点三QPainter源码https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/gui/painting/qpainter.cpp。

## Slide 5
缩放：横向和纵向可以分别改变
scale(sx,sy)分别改变局部x、y方向的单位大小。 scale(0.8,0.8)让两个方向都缩小到原来的0.8倍； 缩放比例大于1时，对应方向的尺寸会放大。
sx与sy不同，横向与纵向尺寸改变的比例不同。 原来的圆可能显示为椭圆，因为两个方向被不同地拉伸。 绘图缩放不改变QWidget本身的宽度和高度。
教材还列出shear(sh,sv)，用于剪切坐标。 更一般的组合可以交给QTransform； 本例先用QPainter的接口，跟踪每次调用改变了什么。
教材10.2 · 核验：Qt QTransform · 05 / 26
Notes: scale的两个参数分别决定局部x方向和y方向的缩放比例。两个参数都取零点八，图形的横向和纵向尺寸都变为原来的零点八倍；正比例大于一时，对应方向放大。如果两个方向的比例不同，圆的水平直径和垂直直径会被不同地拉伸，于是可能显示为椭圆。变化发生在图形的映射上，QWidget本身的宽高没有随之改变。教材还列出shear作为剪切接口，更一般的组合可以用QTransform表达。这里先使用QPainter的直接接口，逐次辨认操作对象和结果，再讨论组合顺序。接口及组合关系参考https://doc.qt.io/qt-6/qtransform.html。

## Slide 6
调用顺序会改变最终位置
painter.translate(dx, dy); // 调用① painter.rotate(angle); // 调用② painter.scale(sx, sy); // 调用③ painter.drawPath(path); // 使用组合后的最终映射
对原始点而言，最终映射先缩放，再旋转，最后平移。 因此不能把接口出现的先后，直接当成点的处理先后。
等比例缩放与旋转在某些情况下可以交换。 这不代表所有变换都能交换；下面比较平移与旋转。
教材10.2 · 核验：Qt QTransform组合顺序 · 06 / 26
Notes: 代码依次调用translate、rotate、scale，最后drawPath使用这三个调用形成的组合映射。要跟踪原始路径中的一个点，在这个最终映射中先对点缩放，再旋转，最后加上平移量。代码出现的先后和对原始点进行计算的先后，不能混为一谈。等比例缩放与旋转在某些条件下可以交换，但这只是特定情况，不能推断平移、旋转、缩放都能随意交换。下一页保留相同的点和参数，只交换平移与旋转的调用顺序，用结果检验这个判断。组合次序参考Qt QTransform说明https://doc.qt.io/qt-6/qtransform.html。

## Slide 7
用同一个点比较两种调用顺序
先调用平移，再调用旋转
translate(150, 100); rotate(90);
起点：(100,0) 旋转后：(0,100) 平移后：(150,200)
先调用旋转，再调用平移
rotate(90); translate(150, 100);
起点：(100,0) 平移后：(250,100) 旋转后：(-100,250)
课堂推导：平移参数和旋转角度完全相同， 交换调用顺序后，最终设备点从(150,200)变成(-100,250)。 平移发生在旋转之前还是之后，会改变图形落点。
情景数据：默认屏幕坐标、初始映射 · Qt QTransform / QPainter · 07 / 26
Notes: 两边都从初始映射开始，原始点取一百、零，平移量是一百五十、一百，旋转九十度。这些数值是课堂情景推导。左边先调用平移再调用旋转，最终映射先把原始点旋转到零、一百，再加上平移量，得到一百五十、二百。右边交换调用顺序，最终映射先把点平移到二百五十、一百，再按默认屏幕坐标旋转九十度，得到负一百、二百五十。相同参数得到不同落点，说明操作顺序会改变结果。阅读每边时，先读上面的调用，再读下面对原始点的映射，不要把两种顺序交叉。核验参考https://doc.qt.io/qt-6/qtransform.html。

## Slide 8
save和restore保存整个绘图状态
painter.save(); // 保存进入前的状态 painter.translate(100, 120); painter.setPen(Qt::red); painter.drawPath(starPath); painter.restore(); // 返回刚才保存的状态 // 后续图形不继承本组临时设置
保存内容包括变换、画笔、画刷、字体、裁剪和绘制设置。 restore()恢复的是这份状态，不只是撤销平移。
save()与restore()成对使用。若进行了嵌套保存， 先恢复最后保存的一层，再恢复外层。
教材10.2 · 核验：Qt 6.2.3 QPainter::save / restore · 08 / 26
Notes: 绘制多个图形时，临时换了画笔或坐标，后续图形可能继承这些修改。这里先save保存进入前的状态，再平移、换成红色画笔并绘制路径，最后restore返回刚才保存的状态。恢复的不只有变换，还包括画笔、画刷、字体、裁剪和绘制设置，所以红色画笔也不会继续影响后面的一组绘制。保存恢复必须成对；若外层保存后，内层又保存一次，应先恢复内层，再恢复外层，这符合状态栈后进先出的顺序。相关行为核验于Qt六点二点三QPainter源码https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/gui/painting/qpainter.cpp。

## Slide 9
resetTransform和restore的目标不同
resetTransform()把坐标映射复位。 它处理world变换以及window、viewport映射， 不能只把它解释为撤销最近一次平移。
复位映射之后，画笔、画刷和字体等设置仍可保留。 如果刚才换了字体，resetTransform()不会把字体换回来。 它没有承诺恢复整份绘图状态。
若要回到进入这一组绘制前的全部状态， 进入前调用save()，结束后调用restore()。 先明确要恢复哪种状态，再选择接口。
教材10.2 · 核验：Qt 6.2.3 QPainter::resetTransform / restore · 09 / 26
Notes: resetTransform与restore解决的目标不同。resetTransform复位坐标映射，其中包含world变换以及window、viewport映射，不只是撤销最近的一次平移。它不会同时把画笔、画刷和字体换回旧值；刚换过字体时，复位映射之后仍然使用新字体。如果要恢复进入某一组绘制前的全部状态，进入前应save，结束后restore。选择接口前先回答一个问题：这次只需要回到初始坐标映射，还是需要回到之前保存的整份绘图状态？随后三颗星形会分别展示这两种边界。核验参考https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/gui/painting/qpainter.cpp。

## Slide 10
观察教材中的三个星形
教材图10-12：同一路径，三组坐标映射。
S1中心：(100,120) 使用原来的大小。 S2中心：(300,120) 缩小到0.8倍，旋转90度。 S3中心：(500,120) 旋转-145度。 顶点编号随几何一起变化。
教材10.2.1 · 下一步分别追踪路径构造与三组绘制 · 10 / 26
Notes: 先完整观察教材图十杠十二。三颗星形共用一个路径，所以中心位置、大小和方向的区别来自三组映射。S1中心在一百、一百二十，使用原来的大小；S2中心在三百、一百二十，缩小到零点八倍并旋转九十度；S3中心在五百、一百二十，旋转负一百四十五度。顶点编号也加入了路径，因此编号会跟着几何一起变换。现在已经知道要观察什么，接下来先构造局部顶点和连接顺序，再分别追踪三组代码。原图保留完整界面，大字号说明给出了阅读小图时需要辨认的参数。

## Slide 11
先计算围绕原点的五个顶点
const qreal R = 100; const qreal step = qDegreesToRadians(72.0); QPointF points[5]; for (int k = 0; k < 5; ++k) { const qreal a = k * step; points[k] = QPointF(R * qCos(a), -R * qSin(a)); }
教材取半径100，第一个点为(100,0)，相邻点间隔72度。 qSin、qCos接收弧度；72度换算为2π/5，再参与计算。 负的y分量让顶点朝屏幕上方排列。 课堂写法使用QPointF保留小数，避免提前取整。
教材构造与课堂写法 · QtMath / QPointF · 情景参数R=100 · 11 / 26
Notes: 教材用半径一百构造五个顶点，第一个点位于一百、零。五个点均匀分布，一周三百六十度除以五，得到相邻点七十二度。qSin和qCos接收弧度，所以代码先把七十二度换成弧度，也就是二倍圆周率除以五，再用索引乘步长得到当前角度。横坐标是半径乘余弦，纵坐标取负的半径乘正弦，让顶点向屏幕上方排列。课堂代码用QPointF保留小数，避免过早转为整数带来的位置误差。这组局部坐标只计算一次，后面的三组绘制继续使用它，半径和角度都是教材构造的情景参数。

## Slide 12
跨点连接，形成星形路径
QPainterPath starPath; starPath.moveTo(points[0]); starPath.lineTo(points[2]); starPath.lineTo(points[4]); starPath.lineTo(points[1]); starPath.lineTo(points[3]); starPath.closeSubpath();
连接顺序为0、2、4、1、3，最后闭合回起点。 若按0、1、2、3、4连接，得到的是外缘五边形。 教材还用addText()把1到5的显示编号加入路径。 数组索引从0开始，显示编号从1开始，二者要逐一对应。
教材10.2.1 · 核验：Qt QPainterPath · 12 / 26
Notes: 有了五个点，还要确定连接顺序。先moveTo到索引零，接着依次lineTo到二、四、一、三，最后closeSubpath闭合回起点。每次跨过一个相邻顶点，形成交叉的星形路径。如果只按零、一、二、三、四连接，轮廓会沿外缘走一圈，得到五边形，不能代替本例的星形。教材还用addText把一到五的显示编号加入同一个路径。数组索引从零开始，显示编号从一开始，因此索引零对应显示编号一，其余依次对应。这样编号与几何共同进入后续映射。路径构造接口参考https://doc.qt.io/qt-6/qpainterpath.html。

## Slide 13
S1：保存状态，再平移绘制
painter.save(); painter.translate(100, 120); painter.drawPath(starPath); painter.drawText(0, 0, "S1"); painter.restore();
局部原点落在设备(100,120)，作为S1的中心。 顶点(100,0)加上这次平移后，落在设备(200,120)。
restore()让后面的绘制回到保存时的状态。 因此绘制S2时，不会在S1的平移上继续累加。
教材10.2.1 · 情景坐标推导 · 核验：QPainter绘图状态栈 · 13 / 26
Notes: S1先保存绘图状态，再平移到设备的一百、一百二十。drawPath绘制已经构造好的starPath，drawText在局部零、零写出S1，文字的基线起点也随当前映射移动。局部原点落在一百、一百二十，顶点一百、零再加上平移量，落在二百、一百二十。这是依据教材参数作的坐标推导。完成之后restore返回保存时的状态，下一颗星形不会在这次平移上继续累加。保存与恢复把这一组绘制的影响范围说清楚，也为下面读取S2代码提供了确定的起点。状态栈核验依据https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/gui/painting/qpainter.cpp。

## Slide 14
S2：缩小并旋转同一路径
// S1结束时已restore，以下从保存的原始状态开始 painter.translate(300, 120); painter.scale(0.8, 0.8); painter.rotate(90); painter.drawPath(starPath); painter.drawText(0, 0, "S2");
顶点(100,0)先缩小为(80,0)，旋转后为(0,80)， 最后加上中心(300,120)，落在设备(300,200)。
等比例缩放保持星形比例，局部原点仍映射到中心。 rotate()这里使用度，不能照搬drawArc()的“乘16”。
教材10.2.1 · 情景坐标推导 · 等比例缩放与旋转可交换 · 14 / 26
Notes: S1结束时已经restore，所以S2从先前保存的原始状态开始。代码把中心平移到三百、一百二十，两个方向缩放到零点八倍，再旋转九十度，然后绘制同一路径和S2文字。选取顶点一百、零，它缩小后成为八十、零，旋转后成为零、八十，最后加上中心位置，落在设备三百、二百。这里的等比例缩放与旋转可以交换，选择先缩放的跟踪方式便于对照数值。局部原点仍映射到中心，星形比例保持不变。rotate的单位是度，与前一份drawArc的十六分之一度不同，因此这里不能把九十再乘十六。组合与旋转依据Qt QTransform文档和六点二点三QPainter源码。

## Slide 15
S3：先复位，再建立新的映射
painter.resetTransform(); painter.translate(500, 120); painter.rotate(-145); painter.drawPath(starPath); painter.drawText(0, 0, "S3");
复位后，S3不再继承S2的0.8倍缩放，中心落在(500,120)。 默认屏幕坐标中，-145度表示逆时针旋转145度。
画笔、画刷仍可沿用。若还要隔离每颗星形的外观， 可以分别用成对的save()与restore()划出状态边界。
教材10.2.1 · 核验：QPainter::rotate / resetTransform / save · 15 / 26
Notes: S2结束后当前映射仍包含它的平移、缩放和旋转。教材在S3前调用resetTransform，随后重新平移到五百、一百二十，并旋转负一百四十五度。这样S3不会继续使用S2的零点八倍缩放；局部原点落在新的中心，默认屏幕坐标中的负角度沿逆时针方向。drawPath和drawText仍读取同一路径及局部原点。复位没有把画笔、画刷一并换掉，因此外观可以沿用。如果课堂希望三颗星形连外观也互不影响，就分别在每组前后配对save和restore。接口行为核验于https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/gui/painting/qpainter.cpp。

## Slide 16
window和viewport描述同一个映射
setWindow()指定逻辑坐标中的矩形范围。 setViewport()指定设备坐标中的矩形区域。 程序按逻辑坐标画图，QPainter计算图形在设备上的位置。
两个矩形的对应边建立线性映射。 逻辑矩形的左边对应视口左边，上边对应视口上边； 矩形跨度决定每个逻辑单位在设备上占多大。
这里的window表示绘图使用的逻辑范围， 调用setWindow()不会创建另一个QWidget窗口。 接下来用边界和中心三个对应点检查映射是否正确。
教材10.2.2 · 核验：Qt Coordinate System / High DPI · 16 / 26
Notes: 前面直接对坐标做变换，现在用两个矩形描述逻辑范围与设备落点。setWindow指定逻辑坐标中的矩形，setViewport指定设备上的矩形。程序继续用逻辑坐标绘图，QPainter把逻辑矩形的左、上、右、下边分别映射到视口的对应边。两边的跨度决定单位大小，矩形起点决定偏移。这里window是绘图术语，调用setWindow不会另建一个QWidget窗口。下一页先找左上边界、中心和右下边界三个对应点，再计算比例，避免只看到接口名称却不知道坐标怎样变化。坐标系统参考https://doc.qt.io/qt-6/coordsys.html，设备无关单位参考https://doc.qt.io/qt-6/highdpi.html。

## Slide 17
逻辑100，设备200：映射比例是2
// 教材情景：300 × 200设备中的居中正方形 painter.setViewport(50, 0, 200, 200); painter.setWindow(-50, -50, 100, 100);
逻辑左上角(-50,-50)对应设备(50,0)。 逻辑原点(0,0)对应设备中心(150,100)。 逻辑右下边界(50,50)对应设备(250,200)。
逻辑矩形的跨度为100，设备矩形的跨度为200。 两个方向的比例都是200/100=2： 1个逻辑单位，在这里对应2个设备坐标单位。
教材情景与课堂推导 · 核验：Qt Coordinate System · 17 / 26
Notes: 使用教材三百乘二百设备的情景。视口从五十、零开始，宽高都是二百，所以正方形在设备中水平居中。逻辑窗口从负五十、负五十开始，宽高都是一百，把逻辑原点放在正方形中心。对应关系是逻辑负五十、负五十落在设备五十、零；逻辑零、零落在一百五十、一百；右下几何边界五十、五十落在二百五十、二百。设备跨度二百除以逻辑跨度一百，两个方向比例都是二，因此每个逻辑单位对应两个设备坐标单位。这些坐标为课堂推导，映射机制参考https://doc.qt.io/qt-6/coordsys.html。

## Slide 18
要保持形状比例，检查两个方向的比例
横向比例：viewport宽度 / window宽度。 纵向比例：viewport高度 / window高度。 这两个比例相同，图形才按同一比例缩放。
若两个比例不同，横向和纵向的拉伸量就不同。 圆的水平直径与垂直直径原本相等， 经过不同的缩放比例后，可能显示成椭圆。
本例选择正方形window和正方形viewport， 让两个方向的比例一致。 矩形尺寸还必须大于零，才能建立有效映射。
教材10.2.2 · 核验：Qt Coordinate System · 18 / 26
Notes: 要预测映射后圆是否仍像一个圆，分别比较横向和纵向的比例。横向用视口宽度除以逻辑窗口宽度，纵向用视口高度除以逻辑窗口高度。两者相同，两个方向按同一比例缩放；两者不同，水平直径和垂直直径被不同地拉伸，圆可能显示成椭圆。本例同时使用正方形逻辑窗口和正方形视口，两个方向的比例自然一致，但矩形尺寸必须大于零，避免退化映射。下面读取QWidget当前宽高，重新计算居中正方形，把这个条件落实到窗口大小发生变化时的代码。映射说明参考https://doc.qt.io/qt-6/coordsys.html。

## Slide 19
窗口改变后，重算居中正方形视口
const int W = width(), H = height(); if (W <= 0 || H <= 0) return; // 避免退化映射 const int side = qMin(W, H); const QRect rect((W - side) / 2, (H - side) / 2, side, side); QPainter painter(this); painter.drawRect(rect); // 原始设备坐标下的边界 painter.setViewport(rect); painter.setWindow(-100, -100, 200, 200);
在paintEvent()中按当前窗口尺寸重算视口， 逻辑范围保持不变；后续绘制随可用正方形一起缩放。
教材10.2.2 · 课堂补充零尺寸检查 · 核验：Qt Coordinate System · 19 / 26
Notes: 这段代码放在paintEvent中，每次先读取当前width和height。若任一尺寸不大于零，先返回，避免建立退化映射。较小的尺寸决定正方形边长，剩余宽度或高度除以二决定居中偏移。新建QPainter后，先在原始设备坐标中drawRect画出这个视口边界，再设置viewport，最后把逻辑window固定为从负一百、负一百开始、宽高二百。这样窗口改变后，设备正方形跟着变化，逻辑几何仍然使用原来的范围，图形保持比例。零尺寸检查是课堂补充，映射条件依据https://doc.qt.io/qt-6/coordsys.html。

## Slide 20
36个圆：几何不变，方向逐次增加
// 已设置固定逻辑window和居中正方形viewport for (int i = 0; i < 36; ++i) { painter.drawEllipse(QPoint(50, 0), 50, 50); painter.rotate(10); }
每次先画圆，再旋转10度。第一个圆使用0度方向， 最后一个圆使用350度方向；36次旋转合计360度。
局部圆心始终是(50,0)，但它的设备落点绕原点变化。 这里刻意累积旋转，每次恢复到0度会使圆反复画在原处。
教材10.2.2情景 · 圆心(50,0)、半径50 · 核验：QPainter::rotate · 20 / 26
Notes: 继续使用居中视口和固定逻辑范围。循环从零到三十五，每次画一个局部圆心为五十、零、两个半径都是五十的圆，再旋转十度。由于先绘制后旋转，第一个圆使用零度方向，第二个使用十度，最后一个使用三百五十度；循环完成后累计旋转三百六十度。局部圆心和半径始终没有修改，设备上的圆心却随着映射绕逻辑原点变化。这里刻意保留上次旋转结果，如果每次都恢复到零度，会在同一位置反复画圆。这些数量和几何参数来自教材构造；rotate行为核验于Qt六点二点三QPainter源码。

## Slide 21
视口矩形不是自动裁剪框
window和viewport负责坐标的线性映射。 设置视口后，逻辑范围外的几何仍可能被绘制， 因此不能把viewport边界当成自动裁剪边界。
// 先setViewport、setWindow，再用当前逻辑范围裁剪 painter.setClipRect(painter.window()); // 接下来只在指定裁剪区域内绘制
确实需要限制绘制区域时，另行设置裁剪。 setClipRect()的矩形按当前逻辑坐标解释。 裁剪也是绘图状态，可以随save()、restore()保存恢复。
教材10.2.2 · 核验：Qt Coordinate System / QPainter绘图状态 · 21 / 26
Notes: 设置逻辑窗口与视口，只决定坐标怎么换算，不自动禁止图形画到视口矩形外。因此某个局部点超出逻辑window时，仍可能在设备上形成可见结果。如果确实要把绘制限制在这块范围，需要另设裁剪。代码先完成两种映射，再把painter.window作为当前逻辑坐标中的裁剪矩形传给setClipRect。后面的图形只能在指定裁剪区域内绘制。裁剪也是绘图状态的一部分，需要临时裁剪时可以用save和restore保存恢复。映射不自动裁剪的边界参考https://doc.qt.io/qt-6/coordsys.html，状态范围参考Qt六点二点三QPainter源码。

## Slide 22
渐变填充也使用当前坐标映射
QLinearGradient gradient(0, 0, 100, 0); gradient.setColorAt(0, Qt::yellow); gradient.setColorAt(1, Qt::green); gradient.setSpread(QGradient::PadSpread); painter.setBrush(gradient);
圆覆盖逻辑x=0到100，正好对应这段颜色变化。 沿用“画圆，再转10度”的循环，渐变随圆一起进入映射。
逻辑x=0：黄色
逻辑x=100：绿色
教材10.2.3 · 色带展示本例画刷的端点颜色，下一页讨论重叠结果 · 22 / 26
Notes: 三十六个圆已经说明几何复用，现在给每个圆填上渐变。教材的QLinearGradient从逻辑零、零指向一百、零，起点色标为黄色，终点色标为绿色，并采用PadSpread，端点范围外延续对应端点颜色。把这个渐变交给画刷后，圆在逻辑x从零到一百的范围覆盖这段颜色变化。页面色带帮助对照两端的逻辑位置和颜色，不表示后面叠加后的最终颜色。沿用先画圆再转十度的循环，渐变与圆共同进入坐标映射。下一页继续保留几何和渐变，只改变后来绘制的图形怎样与已有颜色组合。

## Slide 23
叠加模式怎样使用已有颜色
教材图10-15
painter.setCompositionMode( QPainter::CompositionMode_Difference); // 然后依次绘制36个旋转圆
设备上已有的绘制结果是目标， 后来绘制的图形是源。 设置Difference，再画36个旋转圆。 观察圆相互重叠的区域： 结果还与背景、渐变及绘制顺序有关， 不能仅凭模式名称预测全部颜色。
教材10.2.3 · 原图完整显示；颜色结果对应教材示例的输入条件 · 23 / 26
Notes: 绘图设备上已经存在的结果称为目标，这一次新画的图形称为源。setCompositionMode决定源与目标怎样组合。教材设置Difference后，依次绘制三十六个旋转圆，得到图十杠十五，图中重叠区域呈现不同颜色。原图完整保留，让学生看到示例整体结果。解释时先指出一块区域在本轮绘制前已有怎样的目标，再讨论新圆如何影响它。最终颜色还取决于背景、渐变和绘制顺序，单靠Difference这个名称无法预测整张图的全部颜色。下一页固定这些输入条件，再比较不同模式，避免把多项修改造成的结果混在一起。

## Slide 24
先固定条件，再比较叠加效果
① 保留相同的逻辑窗口、设备视口、背景、渐变色标， 以及圆的数量和绘制顺序。 每次只改变组合模式，才能判断颜色变化来自哪里。
② 先观察教材的Difference，再按Qt帮助选择其他模式。 教材注释还给出了Exclusion等候选。 使用前先确认所选模式的说明与适用条件。
③ 指出哪些区域只被覆盖一次，哪些区域被多次绘制。 把这两类区域分开观察，再解释源与目标怎样组合。 修改背景后，重新检查结果，不能沿用上一轮的颜色结论。
课堂演示组织：固定输入、改变模式、比较区域 · 24 / 26
Notes: 课堂演示可以先保留相同逻辑窗口、设备视口、背景、渐变色标、圆的数量和绘制顺序，每次只改组合模式。先观察教材Difference的结果，再查看Qt帮助说明，选择其他模式；教材注释中的Exclusion可作为候选，使用前仍要确认接口说明和适用条件。比较结果时指出哪些区域只被一个圆覆盖，哪些区域被反复绘制，把一次覆盖与多次叠加分开观察，再解释源和目标怎样组合。若下一轮修改背景，输入条件已经变了，就需要重新检查结果，不能沿用上一轮的颜色判断。这一页的三步是为了组织课堂观察所作的整理。

## Slide 25
检查：变换、恢复和裁剪
① 依次调用平移、旋转、缩放，点先经历什么？
先缩放，再旋转，最后平移；这是组合后的点映射。
② resetTransform()会把字体一并恢复吗？
不会。要恢复全部保存状态，使用成对的save()、restore()。
③ setViewport()之后，范围外就自动不能绘图吗？
不会。视口负责映射，限制绘制范围还需要另设裁剪。
先判断并说明理由，再按题目顺序显示答案 · 25 / 26
Notes: 先请学生分别判断三个问题，并说出理由，再逐题显示答案。第一题依次调用平移、旋转、缩放，原始点在最终映射中先缩放，再旋转，最后平移；要区别代码调用顺序和点的映射顺序。第二题resetTransform不会把字体一并恢复，它复位的是坐标映射；要恢复全部保存状态，进入前save，结束后restore。第三题setViewport不会自动禁止范围外绘制，限制绘制区域需要另设裁剪。三个答案分别检查点映射、状态边界和可见范围，不能用一个“恢复了”概括。组合与裁剪参考Qt QTransform及Coordinate System文档，状态范围核验于六点二点三QPainter源码。

## Slide 26
下一步 · 教材10.3
让每个图形 成为可操作的对象
用路径与坐标映射，把同一几何放到不同位置； 用明确的状态边界，避免不同组绘制相互影响。
要选中、拖动和修改某一个图形，接下来使用 QGraphicsScene、QGraphicsView和QGraphicsItem。
第10章10.2完成 · 从重复绘制转向图形项与交互 · 26 / 26
Notes: 现在能够保留一份局部几何，通过不同映射把它画在多个位置，也能用状态边界隔离不同组绘制。若用户要用鼠标选中某一颗星形、把它拖走或单独修改颜色，程序还需要管理每个图形的身份与交互。这就是下一份教材第十章第三节的任务：用QGraphicsScene管理图形项，让QGraphicsView显示场景，再由QGraphicsItem描述每一个可操作对象。已有的局部坐标知识仍然有用，后面会继续区分图形项坐标、场景坐标和视图坐标，说明鼠标位置怎样找到相应对象。