## Slide 1
多媒体对象 与音频播放
打开一首歌曲后，哪些对象共同完成播放？
从文件URL跟到播放器， 再观察音频输出、播放状态和界面变化。
第16章 多媒体 · 16.1与16.2 · Qt 6.2.3基线 · F060、F061 · 01 / 35
Notes: 打开一首歌曲以后，窗口按钮把操作交给播放器，播放器读取媒体并解码，音频输出负责输出设备与音量。文件路径先转换为URL，成为播放器的来源；设置来源和请求播放以后，时长、状态和错误仍可能陆续到达。本份沿这条路径解释对象，再处理播放列表怎样保存当前曲目的身份。教材基线为Qt六点二点三。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 2
先按输入和输出选择类
QMediaPlayer读取已有媒体，播放音频或视频。
QSoundEffect适合提示音等短音效。
采集会话与录制器接收麦克风或摄像头输入， 把采集结果编码并保存为媒体文件。
QAudioSource与QAudioSink让程序接触原始音频字节。
先把音频播放器做完整，再进入录制与原始数据。
按任务整理对象职责 · 教材16.1 · F070、F080、F094、F098 · 02 / 35
Notes: 先根据手中的输入和希望得到的结果选类。已有音频或视频文件交给QMediaPlayer解码播放，短提示音可以交给QSoundEffect。麦克风或摄像头提供采集输入时，用采集会话连接输入与录制器，把采集结果编码成媒体文件；需要自己读取或分析原始字节时，使用QAudioSource与QAudioSink。文件播放、编码录制和原始数据处理的输入输出不同，先完成播放器，再逐步进入后两种任务。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QSoundEffect 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/audio/qsoundeffect.cpp)，[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QAudioSource 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/audio/qaudiosource.cpp)，[Qt 6.2.3 QAudioSink 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/audio/qaudiosink.cpp)。

## Slide 3
本份使用的模块与版本
find_package(Qt6 REQUIRED COMPONENTS Widgets Multimedia) target_link_libraries(app PRIVATE Qt6::Widgets Qt6::Multimedia) #include <QMediaPlayer> #include <QAudioOutput>
app换成已创建的目标名；qmake项目添加QT += multimedia。
Qt 6.2.3的Windows后端使用WMF，其他版本需重新确认。
模块能编译，还要根据运行环境检查文件能否解码和播放。
Widgets工程添加Multimedia依赖 · Qt 6.2.3固定版本 · F058 · 03 / 35
Notes: 这两行CMake代码放在已创建app目标之后；app要替换成实际可执行目标名。find_package查找Widgets与Multimedia模块，target_link_libraries把模块的头文件和链接依赖交给该目标；两个include让实现文件能使用播放器和音频输出类。qmake的Qt Widgets工程原有widgets项，再添加multimedia。Qt 6.2.3的Windows、Linux和Apple平台使用不同后端。工程能编译不表示所选文件一定能解码，播放结果仍由后续状态和错误确认。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)。

## Slide 4
父对象与媒体连接分别建立
窗口this：管理这两个对象的寿命
QMediaPlayer new QMediaPlayer(this)
QAudioOutput new QAudioOutput(this)
setAudioOutput
共同父对象只安排销毁；player->setAudioOutput(output) 另行建立音频关联，只创建同级对象还没有接通音频。
界面按钮调用player；音量与静音设置交给output。
包含关系表示父属，连接线表示媒体关联；两种职责分开观察 · F060 · 04 / 35
Notes: 先看窗口内的父属关系：播放器和音频输出都以this为父对象，窗口销毁时管理它们的寿命。这个关系不会让播放器自动寻找同级输出。player调用setAudioOutput并传入output，才明确接通音频路径。播放、暂停和停止按钮调用player，音量与静音修改output。成员指针只是让窗口以后能访问这两个对象。视频输出和采集会话也需要分别检查寿命与媒体关联。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)。

## Slide 5
创建播放器并连接输出
player = new QMediaPlayer(this); output = new QAudioOutput(this); player->setAudioOutput(output); output->setVolume(0.5f); player->setLoops(QMediaPlayer::Once);
放在窗口构造函数中；player与output是窗口成员指针。
0.5f是初始音量；0到100的音量滑块同时显示50。
Once让当前来源只播一遍，下一项由应用的列表规则选择。
Qt 6.2.3已提供setLoops · 初始化后先注册结果通知，再开放播放入口 · F060、F066、F069 · 05 / 35
Notes: 这段放在窗口构造函数中，player和output先在类中声明并初始化为空。前两行分别创建对象，this使窗口负责销毁；第三行明确把播放器的音频送给output。0.5f是0到1范围中的教学初始音量，音量滑块也应显示50。Once要求当前来源只播一遍，使本例在自然结束后按列表规则前进；Qt 6.2.3已提供这个循环接口。接着注册结果通知，最后让无媒体时的按钮保持正确状态。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.h)，[Qt 6.2.3 QAudioOutput 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/audio/qaudiooutput.cpp)。

## Slide 6
从本地路径生成媒体URL
const QString path = QFileDialog::getOpenFileName(this); if (path.isEmpty()) return; const QUrl url = QUrl::fromLocalFile(path); player->setSource(url); player->play();
先演示单文件播放；取消对话框时，保留当前来源。
fromLocalFile把路径转换为本地URL，play提出播放请求。
列表版本要先保存条目的ID与URL，再统一从playItem播放。
文件选择不保证可解码；同URL的setSource也先停止，但不重新加载 · F061、F205 · 06 / 35
Notes: 这段先演示一个不带列表的播放器。文件对话框返回本地路径；取消时path为空，return保留原来的来源。fromLocalFile生成本地媒体URL，setSource先停止并重设位置；URL改变时再换源加载，接着play提出播放请求。相同URL不会重新加载或再次发sourceChanged，后续仍处理状态与错误。过滤器不验证文件一定可解码。进入列表版以后先添加带固定ID的条目，再统一playItem；不能直接setSource却保留另一首歌的m_playingId。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 7
换源之后等待哪些结果
来源URL改变时，旧媒体停止，并开始加载新的媒体。
durationChanged通知可用时长的变化。
metaDataChanged通知标题、封面等元数据变化。
mediaStatusChanged报告加载、结束或无效媒体等状态。
错误处理显示实际原因，不能沿用上一首的成功提示。 setSource返回后继续处理事件，由结果通知更新界面。
初始化时先连接通知，换源时清除旧信息；不在GUI线程循环等待加载 · F061、F067、F068 · 07 / 35
Notes: 结果通知在窗口初始化时注册，不能等到play之后才连接。durationChanged把qint64毫秒交给时长槽，positionChanged把当前位置交给进度槽，metaDataChanged触发重新读取元数据，playbackStateChanged更新播放控制；mediaStatusChanged负责加载与自然结束，错误入口报告失败。setSource返回时这些结果不一定已经到达，时长和元数据分别更新。换源时先清除旧标题、封面与进度提示，再根据新结果显示。不要在GUI线程循环等待非零时长，否则事件无法正常处理。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)，[Qt 6.2.3 QMediaMetaData 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/qmediametadata.h)。

## Slide 8
播放、暂停与停止的含义
play()请求开始或恢复当前媒体播放。
pause()暂停，保留当前播放位置。
stop()停止，并将播放位置重设到开头。
从PausedState恢复时，直接调用play()。 恢复入口不调用setSource，避免先停止并重设位置。
即使URL相同，Qt 6.2.3的setSource也先执行停止。
现场比较暂停恢复与重新选曲的位置变化 · F061、F062、F205 · 08 / 35
Notes: 让学生在同一首歌中观察暂停位置，再直接play继续。Qt 6.2.3的setSource先stop，即使URL相同也先停止并重设到开头；相同URL随后提前返回，不等于重新加载。因此暂停恢复不能无条件调用setSource。手动停止则选择结束当前播放并回到开头。StoppedState没有说明停止原因，自然结束仍由媒体状态EndOfMedia判断。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 9
播放状态与媒体状态
PlaybackState
显示播放、暂停和停止。 用于判断当前允许哪些操作。 StoppedState说明当前停止， 但没有说明停止原因。
MediaStatus
报告加载、缓冲和无效等状态。 EndOfMedia表示自然播到结尾。 它提供自动前进所需的结束原因。
NoMedia或InvalidMedia也可能伴随StoppedState。
播放状态槽更新按钮；自动下一曲检查EndOfMedia。
先区分状态的含义，再选择业务入口 · F062、F063 · 09 / 35
Notes: PlaybackState说明当前是播放、暂停还是停止，界面据此决定哪些控制可以操作。MediaStatus说明当前媒体的处理阶段，包括加载、缓冲、无效媒体与自然结束。NoMedia或InvalidMedia也可能伴随StoppedState，所以停止本身不能说明一首歌自然播完。EndOfMedia才进入本例的自动下一曲处理，播放状态槽继续更新按钮。教材在停止状态中切曲时需要临时修改loopPlay；把这两类通知的职责分开后，换源、手动停止与自然结束各自有明确入口。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 10
按实际状态更新按钮
PlayingState：允许暂停和停止。
PausedState：允许恢复和停止。
StoppedState：目标条目有有效URL时允许开始。
空列表禁用播放；无当前媒体时禁用暂停。
状态槽更新按钮，不在这里自动选择下一曲。
删除或清空后也主动刷新按钮，不能只等待状态再次变化。
还没播放过时，只要目标项有效也允许开始；选中项与播放身份分开 · F062、F063 · 10 / 35
Notes: 先按每种状态说出允许操作的理由：播放中允许暂停或停止，暂停中允许继续或停止，停止后可重新选择有效曲目开始。列表版本还未播放过第一首时m_playingId为0，只要当前项或第一项有有效URL，播放按钮仍应可用；暂停和停止则依赖当前实际播放状态。删除、清空、换源和加载失败以后都统一重新计算按钮，不能只等playbackStateChanged，因为状态未变化时可能不会有新的通知。本例将媒体状态用于结果提示，播放状态用于控制，不从停止状态自动切曲。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 11
列表保存固定ID和完整URL
const QFileInfo info(path); auto *item = new QListWidgetItem(info.fileName()); item->setData(Qt::UserRole, ++m_nextId); item->setData(Qt::UserRole + 1, QUrl::fromLocalFile(path)); ui->listWidget->addItem(item);
显示名称用fileName；Qt::UserRole保存本次添加的固定ID。
Qt::UserRole + 1保存完整URL，播放器从这个位置读取媒体。
m_nextId从0递增；同一文件重复添加也取得不同ID。
条目加入后由列表管理；不把地址保存为跨事件播放身份 · F059、F194、F197 · 11 / 35
Notes: path来自有效文件选择，m_nextId是窗口的qint64成员并初始化为0。每次添加先递增编号，Qt::UserRole保存这个非零固定ID，Qt::UserRole+1保存完整QUrl；显示名称仍用fileName。两次添加同一个文件有不同ID，因此能区分两个列表条目。ID不从行号取得，拖动后无需重新编号。addItem之后列表接管项目，item只用于本次添加调用，不保存它的地址作为播放身份。多选添加对每个路径执行同样过程，完成后刷新播放入口。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QAbstractItemModel/QAbstractListModel官方实现：setItemData L2104–2117、encodeData/decodeData L2772–2860、dropMimeData L4074–4122](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/corelib/itemmodels/qabstractitemmodel.cpp)，[Qt 6.2.3 QListModel官方实现：itemData L244–255、setData L222–227](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistwidget.cpp)。

## Slide 12
读取列表项前保护空项
QUrl MainWindow::urlOf(QListWidgetItem *item) const { if (!item) return {}; return item->data(Qt::UserRole + 1).value<QUrl>(); }
这是窗口自定义的urlOf：空项返回空URL，不解引用item。
空列表没有第0项，setCurrentRow(0)不会创建项目。
选择后仍检查currentItem；播放入口也要拒绝空URL。
角色保持一致：UserRole是ID，UserRole + 1是URL · F059 · 12 / 35
Notes: urlOf是MainWindow自定义辅助函数，返回QUrl。item为空时先return一个空URL，下一行不会解引用空指针；有项时从Qt::UserRole+1读取添加时保存的URL。Qt::UserRole现在存固定ID，不能继续从这个角色读取URL。调用者仍要拒绝空URL。空列表没有第0项，即使调用setCurrentRow(0)，currentItem仍可能为空。列表项指针只在当前调用中取得并立即读取，不跨拖动或异步结果保存。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)。

## Slide 13
用固定ID保存播放身份
qint64 m_nextId = 0; qint64 m_playingId = 0;
m_nextId为每次添加分配新ID；m_playingId记录实际媒体。 选中行只用于界面操作，0表示没有有效播放身份。
拖动会改变行号，也可能重建项对象。 原来的item指针可能失效，不能继续读取它。
按播放ID重新查找当前条目，然后读取URL或新行号。
ID保存在条目数据中；下页统一选曲，再给出完整查找函数 · F059、F063、F193–F197 · 13 / 35
Notes: 这两行放在窗口成员声明中。m_nextId从0开始分配非零编号，m_playingId为0表示没有有效播放身份。假设两首歌的ID为1与2，拖动以后行号可以交换，但ID仍随各自条目数据保留。Qt 6.2.3的InternalMove存在回退到MIME插入与源项删除的路径，列表项地址不能作为跨拖动保证。用户单击另一行只改变选择，不自动改变m_playingId。需要前进、删除或比较时重新查找当前项；查找不到就停止该业务动作。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)，[Qt 6.2.3 QListView官方实现：dropEvent L916–977](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistview.cpp)，[Qt 6.2.3 QAbstractItemModel/QAbstractListModel官方实现：setItemData L2104–2117、encodeData/decodeData L2772–2860、dropMimeData L4074–4122](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/corelib/itemmodels/qabstractitemmodel.cpp)，[Qt 6.2.3 QListWidget/QListModel官方实现：index L189–206、insertRows/removeRows L257–291、row L1466–1469](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistwidget.cpp)，[Qt 6.2.3 QAbstractItemView官方实现：默认overwrite L105、startDrag L3769–3801、clearOrRemove L4396–4424](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qabstractitemview.cpp)。

## Slide 14
统一从一个入口播放列表项
void MainWindow::playItem(QListWidgetItem *item) { const QUrl url = urlOf(item); if (url.isEmpty()) return; m_playingId = item->data(Qt::UserRole).toLongLong(); ui->listWidget->setCurrentItem(item); player->setSource(url); player->play(); }
先复制ID和URL，并同步选择；明确选曲时从头提出播放请求。 item只在当前调用中使用，不把这个地址保存给未来回调。
条目由统一添加入口生成；同URL换项也先停止，但不承诺重新加载 · F059、F061、F205 · 14 / 35
Notes: playItem与urlOf都是本例的窗口方法，item来自当前列表的即时查找或选择。条目均由添加入口保存非零ID和URL。先保护空项与空URL，再复制ID并同步选中项；setSource和play只使用已取得的URL，不向未来回调保存item地址。setSource先stop并回到开头，即使两项ID不同而URL相同，也按显式选曲从头播放；这个同URL分支不重新加载、不发sourceChanged，也不保证刷新被修改的文件或消除播放错误。自动前进后同步选择，使默认暂停恢复目标仍是当前曲目。状态槽只更新界面，错误另行处理。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 15
播放按钮怎样恢复暂停
auto *item = ui->listWidget->currentItem(); if (!item) item = ui->listWidget->item(0); if (!item) return; const qint64 id = item->data(Qt::UserRole).toLongLong(); if (id == m_playingId && player->playbackState() == QMediaPlayer::PausedState) player->play(); else playItem(item);
没有选择时尝试第0项；仍为空就返回，避免读取空指针。 同ID且暂停时只play；新选曲或停止后开始走playItem。
比较立即复制的ID；自动前进也同步选中项，使默认恢复目标保持一致 · F059、F062 · 15 / 35
Notes: 这段位于播放按钮槽。先读取当前选中项；没有选择时尝试第一项，空列表仍会得到空指针，此时return。立即复制该项ID与m_playingId比较，不用历史item地址比较身份。目标ID相同且当前暂停时只play，保留来源与位置；新选曲或停止后的开始走playItem，更新ID、选择和来源。自动前进已经在playItem同步选中项，用户没有另选时可以自然恢复当前曲目。这里不把item保存在成员或未来任务中。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 16
按固定ID查找当前条目
QListWidgetItem *MainWindow::itemForId(qint64 id) const { if (id <= 0) return nullptr; for (int row = 0; row < ui->listWidget->count(); ++row) { auto *item = ui->listWidget->item(row); if (item->data(Qt::UserRole).toLongLong() == id) return item; } return nullptr; }
扫描当前列表的ID；找到就返回当前项，找不到返回nullptr。 保存ID；返回的指针只供本次调用立即读取，不跨拖动保留。
完整的窗口辅助函数；默认条目数据保留ID，调用者继续保护空项 · F059、F194、F195、F197 · 16 / 35
Notes: itemForId在窗口类中声明，这是完整的教学辅助函数。id为0表示无播放身份，负数也拒绝；循环只扫描当前列表，读取各项Qt::UserRole中的固定ID。匹配就返回当前这个项目，找不到则返回nullptr，由调用者停止后续读取。调用者取得指针后在当前GUI调用中立即读URL或行号，不把它保存到拖动以后的事件。即使内部移动重建项目，只要条目数据中的ID保留，下一次查找就能取得新的项目地址。教学列表较短，逐项扫描足够解释过程。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QAbstractItemModel/QAbstractListModel官方实现：setItemData L2104–2117、encodeData/decodeData L2772–2860、dropMimeData L4074–4122](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/corelib/itemmodels/qabstractitemmodel.cpp)，[Qt 6.2.3 QListWidget/QListModel官方实现：index L189–206、insertRows/removeRows L257–291、row L1466–1469](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistwidget.cpp)。

## Slide 17
用自然结束通知进入下一曲
connect(player, &QMediaPlayer::mediaStatusChanged, this, [this](QMediaPlayer::MediaStatus status) { if (status == QMediaPlayer::EndOfMedia) advanceItem(); });
初始化时连接；仅EndOfMedia进入advanceItem。
advanceItem检查列表、播放身份和循环规则，再调用playItem。
换源或手动停止不会仅因StoppedState触发下一曲。
本例当前来源为Once；播放状态槽继续只更新按钮 · F063、F066 · 17 / 35
Notes: 连接在初始化时建立，this作为接收上下文。回调参数status是此次报告的媒体状态；只有EndOfMedia调用advanceItem，加载、换源和无效媒体均不进入这条分支。advanceItem仍要检查列表数量、播放项和循环规则。本例将来源设为Once，完成这一遍播放后再由应用挑选下一项；设成Infinite会重复当前来源，不能照搬本例的自动前进规则。播放状态槽继续更新按钮，错误处理报告失败。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.h)。

## Slide 18
自动前进保护列表和身份
auto *item = itemForId(m_playingId); const int count = ui->listWidget->count(); if (!item || count == 0) return; const int row = ui->listWidget->row(item); if (row < 0) return; int next = row + 1; if (next >= count) { if (!loopList) return; next = 0; } playItem(ui->listWidget->item(next));
这是advanceItem函数体：按ID查回有效项，再取得现在的行号。 越过末尾时，非循环保持停止；loopList为true才回第0项。
loopList是窗口bool成员，初值false；选曲同步ID、来源和选择 · F059、F063、F195 · 18 / 35
Notes: 这是advanceItem函数体。loopList是初始化为false的窗口bool成员，列表循环选项改变时更新它。先按播放ID从当前列表查回项目，再取数量；项目不存在或列表为空就return。row来自这次查到的有效项，不依赖拖动前的行号。next等于当前行加1；越过末尾时，非循环列表保持停止，循环列表把next改成0。最后取得目标条目并立即交给playItem，同时更新播放ID、选中项和来源。loopList与播放器setLoops分别管理列表切换和当前来源重复。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)，[Qt 6.2.3 QListWidget/QListModel官方实现：index L189–206、insertRows/removeRows L257–291、row L1466–1469](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistwidget.cpp)。

## Slide 19
删除正在播放项的顺序
auto *item = ui->listWidget->currentItem(); if (!item) return; const qint64 id = item->data(Qt::UserRole).toLongLong(); if (id == m_playingId) { m_playingId = 0; player->stop(); } item = itemForId(id); if (item) delete ui->listWidget->takeItem(ui->listWidget->row(item));
选中ID是播放ID时，先解除身份再stop；随后按ID重新查项。 删除其他项保留当前媒体；删除后刷新按钮和列表提示。
takeItem移出项目，delete释放它；同步通知后不继续使用历史项目指针 · F059、F062、F195 · 19 / 35
Notes: 先读取当前选中项的固定ID，空选择直接返回。如果它等于m_playingId，本例先把播放ID设成0，再请求stop，使同步通知不再把该歌当作有效自动前进起点。stop之后按保存的ID重新查找，不继续依赖之前的项目地址；项目已经不存在则跳过删除。存在时takeItem把当前行移出列表，delete释放它。删除非播放项不停止当前媒体，后续前进按最新顺序查找。操作完成统一更新按钮和提示，全部在GUI线程执行。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)，[Qt 6.2.3 QListWidget/QListModel官方实现：index L189–206、insertRows/removeRows L257–291、row L1466–1469](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistwidget.cpp)。

## Slide 20
清空与拖动后的播放规则
m_playingId = 0; player->stop(); ui->listWidget->clear();
内部拖动可能重建项对象，旧item指针不能继续使用。 固定ID保存在条目数据中，不随行号变化。
前进时按ID查回当前项，再读取它的新行号。 重新添加继续分配新ID，不沿用清空前的播放身份。
沿用QListWidget默认InternalMove与条目数据机制；清空后刷新界面 · F059、F062、F192–F197 · 20 / 35
Notes: 前三行是清空入口的顺序：先解除播放ID，再stop，最后clear删除全部项目。同步或后续状态处理据此没有有效播放起点，不读取历史列表项。窗口初始化设setDragEnabled(true)，并使用QAbstractItemView::InternalMove进行内部重排。本例沿用QListWidget默认MIME机制，自定义角色中的ID与URL会随条目数据保留；正常移动与回退重建不保证项目地址都保留。自动前进每次调用itemForId。添加歌曲继续递增m_nextId，不用行号或清空后的计数重新编号。清空与拖动结束后刷新按钮，暂停期间添加歌曲也不应无条件重选第一首。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)，[Qt 6.2.3 QListWidget/QListModel官方实现：dropEvent L1884–1887、moveRows L298–322](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistwidget.cpp)，[Qt 6.2.3 QListView官方实现：dropEvent L916–977](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistview.cpp)，[Qt 6.2.3 QAbstractItemModel/QAbstractListModel官方实现：setItemData L2104–2117、encodeData/decodeData L2772–2860、dropMimeData L4074–4122](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/corelib/itemmodels/qabstractitemmodel.cpp)，[Qt 6.2.3 QAbstractItemView官方实现：默认overwrite L105、startDrag L3769–3801、clearOrRemove L4396–4424](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qabstractitemview.cpp)。

## Slide 21
当前媒体循环与列表循环
setLoops(Once)让当前媒体播放一次。
setLoops(Infinite)持续重复当前source，不负责选择下一首。
loopList决定最后一项结束后，是否回到第0项。
手动前后曲先按播放ID查回当前项，再取得当前行号。
本例手动到边界时停在首尾，自动列表循环才回到首项。
两种循环同时开启时，要确认当前来源何时还能结束并前进。
本例采用Once加可选列表循环；手动无起点时先保护空列表 · F059、F066 · 21 / 35
Notes: Qt 6.2.3有setLoops，而旧QMediaPlaylist已移出公开API，因此应用仍负责列表选择。setLoops作用于一个来源，loopList作用于来源切换；本例采用Once加可选列表循环。手动前后曲先用itemForId查当前行；没有有效播放ID时，非空列表先播放第一项，空列表直接返回。有起点时计算row减1或加1，再限制在0到count减1。自动前进单独决定末尾是否回第0行。目标项立即交给playItem，不保存旧指针，也不把行号当作固定ID。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.h)。

## Slide 22
时长、位置与界面刻度
duration与position都是qint64，单位是毫秒。
QSlider的范围和值是int，不能把原始毫秒无条件缩窄。
本例把滑块设为0到1000，时间标签保留真实时间。
已知时长时，先用position除以duration得到浮点比例， 再乘1000得到显示刻度；用户定位时进行反向换算。
时长为0或未知时，禁用比例定位，避免无效除法。
课堂刻度0到1000；播放器单位仍为毫秒，显示精度约为全时长的千分之一 · F064、F065 · 22 / 35
Notes: 播放器的duration和position都是qint64毫秒，滑块的范围和值则是int。直接把很长媒体的毫秒数缩窄可能丢失范围，所以本例选择零到一千作为界面刻度。先把位置与时长转成浮点求比例，再乘一千，避免先做大整数乘法；用户定位时把刻度除以一千，再乘当前时长得到毫秒目标。时长为零或未知时没有有效分母，禁用比例定位。时间标签仍显示原始毫秒换算出的真实时间；滑块精度约为全时长的千分之一。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.h)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 23
更新进度时阻止反向反馈
if (ui->sliderPosition->isSliderDown()) return; const qint64 duration = player->duration(); if (duration <= 0) return; const int value = int(double(position) / duration * 1000); QSignalBlocker blocker(ui->sliderPosition); ui->sliderPosition->setValue(qBound(0, value, 1000));
这是positionChanged槽，position是收到的qint64毫秒值。
拖动时保留用户滑块；时长有效时，换算并限制显示刻度。
局部QSignalBlocker阻止setValue再次触发反向定位。
滑块先设0到1000；离开作用域恢复原信号状态，时间标签另行更新 · F064、F065 · 23 / 35
Notes: 本段位于positionChanged对应的槽，position是qint64毫秒参数。滑块初始化为0到1000，并预先连接显示反馈与用户释放入口。正在拖动时return，不让播放反馈抢走滑块；时长无效时return，避免除以零。其余情况先转成double求比例，再换成整数刻度。QSignalBlocker在局部作用域阻止本次setValue产生反向反馈，qBound把显示值限制在0到1000。离开作用域后恢复原有信号状态，时间标签仍可显示真实毫秒。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.h)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 24
用户释放滑块后提交定位
const qint64 duration = player->duration(); if (!player->isSeekable() || duration <= 0) return; const double ratio = ui->sliderPosition->value() / 1000.0; const qint64 target = qint64(ratio * duration); player->setPosition( qBound(qint64(0), target, duration));
用于sliderReleased；显示更新不会触发这个入口。
媒体可定位且时长有效时，才把用户刻度换成毫秒目标。
setPosition提出请求；后续positionChanged显示实际位置。
本入口面向拖动释放；按媒体条件更新滑块可用性，键盘定位需另设入口 · F064、F065 · 24 / 35
Notes: 本段连接到sliderReleased。先取当前时长，再同时检查可定位条件和正时长；任何一个不满足就结束请求。滑块值除以1000.0得到浮点比例，乘以时长得到qint64毫秒目标，qBound限制目标不越过文件范围，最后setPosition提出定位。初始化和媒体变化时也要按isSeekable与时长控制滑块可用性。请求后由positionChanged显示实际位置，不能把计算出的目标当作后端已经到达。此入口用于鼠标拖动释放；键盘定位若需要另行提供，应明确连接对应的用户操作信号。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.h)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 25
把时间转换成分钟和秒
QString timeText(qint64 ms) { const qint64 sec = qMax(qint64(0), ms) / 1000; return QStringLiteral("%1:%2") .arg(sec / 60).arg(sec % 60, 2, 10, QChar('0')); }
毫秒先转成整秒；除以60得到分钟，对60取余得到秒。
例：65000毫秒得到65秒，显示1:05；两位秒用0补齐。
位置和时长标签分别转换；未知时长可显示占位符。
本例负值按0显示，分钟可超过59；小时格式另行选择 · F064 · 25 / 35
Notes: 这是实现文件中的辅助函数。qMax先把负值按本例显示策略归零，整数除以1000丢弃不足一秒的部分；再用除以60取得分钟、对60取余取得秒。第二次arg要求秒至少两位，使用十进制并用字符0补齐，所以65000毫秒先变成65秒，最后显示1:05。分钟允许超过59；若课程需要小时，应另选显示格式。未知时长可以显示占位符，避免学生把0:00理解成已确认的零长度文件。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.h)。

## Slide 26
按元数据类型读取信息
const QMediaMetaData meta = player->metaData(); const QString title = meta.stringValue(QMediaMetaData::Title); const QVariant cover = meta.value(QMediaMetaData::ThumbnailImage);
文字用stringValue；封面先取QVariant，下一页按QImage读取。
标题为空时可用来源文件名；封面无效时清除上一首的图片。
Windows 6.2.3不能承诺网络来源也提供同样元数据。
在metaDataChanged入口重新读取；各键值按实际类型处理 · F067、F068 · 26 / 35
Notes: 本段在metaDataChanged对应的处理入口重新读取当前媒体。metaData返回这一轮元数据，Title通过stringValue读取文字；ThumbnailImage通过value得到QVariant，下一页按QImage转换。标题为空时使用当前来源的文件名，封面缺少时清除旧图，防止新曲目继续显示上一首信息。Author等键可能存字符串列表，应按键的实际类型处理。Windows六点二点三的元数据能力受本地文件条件限制；不能承诺网络来源提供相同信息。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaMetaData 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/qmediametadata.h)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 27
显示封面前检查图像
const QImage image = cover.value<QImage>(); if (!cover.isValid() || image.isNull()) { ui->labPic->clear(); return; } ui->labPic->setPixmap(QPixmap::fromImage(image));
cover来自当前元数据；无效或图像为空就清除旧封面。
有效图像转成QPixmap显示，需要缩放时保持图像比例。
标题先更新，再处理图片分支，避免缺少封面时跳过标题。
图像适配标签的可用尺寸；QPixmap与界面更新留在GUI线程 · F067、F068 · 27 / 35
Notes: cover来自当前这轮元数据。value<QImage>尝试取得图像；QVariant无效或得到的图像为空时清除labPic并return，旧封面因此不会残留。有效时把QImage转成QPixmap交给标签。标题等文字应在这一图片分支之前更新，避免缺少封面时连标题也被提前返回跳过。缩放只改变显示，按标签可用尺寸保持比例；窗口变化后可重新生成显示图。QPixmap和标签更新放在GUI线程。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaMetaData 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/qmediametadata.h)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 28
音量与静音分别设置
output->setVolume(value / 100.0f); output->setMuted(!output->isMuted());
两行分别用于音量槽和静音按钮槽。 value来自0到100的滑块，浮点除法得到0.0到1.0。
静音不改写保存的音量，图标按最终isMuted状态更新。
volume是线性数值，人的音量听感不一定按同样比例变化。
初始化时让滑块与输出音量一致；程序修改静音也更新图标 · F069 · 28 / 35
Notes: 第一行属于音量槽，value来自零到一百的滑块，除以100.0f得到零到一的浮点音量。第二行属于静音按钮槽，它读取现有isMuted并切换布尔状态，调音量时不必执行它。静音保留原来的音量，解除以后仍使用这个值。图标按最终静音状态更新，可以连接静音状态变化通知，以覆盖程序修改状态的情况。初始化时滑块与output音量保持一致。数值是线性的，实际听感不一定按同样比例改变。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QAudioOutput 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/audio/qaudiooutput.cpp)。

## Slide 29
倍速与播放失败的观察
setPlaybackRate(1.0)请求正常速度。
倍速控件的值交给setPlaybackRate，允许恢复到1.0。
不同媒体和后端的实际效果，要用课堂样本现场观察。
无法播放时显示播放器错误，保留文件来源便于排查。
检查文件、解码能力和输出设备， 不要只反复点击播放，把停止状态当作成功或用户主动停止。
请求数值与播放结果分开观察；不承诺所有媒体支持任意倍率 · F058、F061、F062 · 29 / 35
Notes: 先用setPlaybackRate的一倍请求正常速度，再把倍速控件的值传给播放器，并保留回到一倍的入口。实际效果取决于媒体和后端，用课堂可播放样本观察，不能承诺每种文件都支持任意倍率。播放失败时显示播放器错误并保留来源，按文件内容、解码能力和输出设备逐项排查。StoppedState不能独自说明是用户主动停止，也不能当作播放成功；反复点击不会替代失败原因的检查。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)。

## Slide 30
短音效使用持久对象
effect = new QSoundEffect(this); effect->setSource(QUrl(QStringLiteral("qrc:/sound/click.wav"))); effect->setLoopCount(1); effect->setVolume(0.5f);
effect是窗口成员；初始化时创建并设置来源，按钮只调用play。
click.wav加入对应的Qt资源路径；先连接状态通知，再设置来源。
对象持续存在，异步加载和后续播放才能继续，多次点击可复用。
按钮槽里的局部栈对象可能在加载或播放结束前销毁；下一页检查结果 · F070 · 30 / 35
Notes: effect在类中保存为成员指针，这四行位于窗口初始化。new创建持久对象并交给窗口管理寿命；setSource使用qrc资源URL，要求click.wav实际加入资源。setLoopCount(1)让一次请求只播一遍，setVolume(0.5f)设置初始音量，按钮槽以后只调用effect->play。初始化时先连接加载状态，再设置来源，以便观察Loading、Ready或Error。教材的栈上局部对象仅用于示意接口，若放进按钮函数并立即返回，对象会在加载或播放结束前销毁。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QSoundEffect 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/audio/qsoundeffect.cpp)。

## Slide 31
音效加载结果也要检查
Loading期间，音效还在准备。
Ready以后，允许依赖该音效的操作。
Error时，检查资源路径、文件内容和设备条件。
重复播放复用同一个effect对象，并观察加载与播放结果。
点击只提出播放请求，不能证明声音已经正常发出。 提示音失败也不自动说明其他业务失败。
连接statusChanged并读取初始status；课堂可改变资源路径比较Ready与Error · F070、F071 · 31 / 35
Notes: 初始化时把statusChanged连接到音效状态处理，在setSource之后也读取当前status确定初始界面。Loading表示准备中，Ready后允许需要该音效的操作，Error则显示来源或设备问题。教师可以把资源路径写错一次，让学生比较Ready和Error。播放按键只提出请求，不能用点击次数推断声音一定发出。是否禁用依赖音效的操作属于应用策略；音效失败不应无条件阻止其他业务，快门声也不能代替照片保存结果。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QSoundEffect 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/audio/qsoundeffect.cpp)。

## Slide 32
练习1：停止以后能否切歌
用户按停止后，播放器进入StoppedState。 此时能否直接选择下一首？ 如果停止是因为换源或播放错误呢？
不能。StoppedState只说明现在停止， 手动停止、换源和错误都可能产生这个状态。 自动前进只从EndOfMedia进入； 再按播放ID查回有效项目，找不到就停止前进。
单击显示完整答案；当前来源为Once，再由应用选择下一项 · F062、F063、F066 · 32 / 35
Notes: 让学生先判断三个停止原因。按停止、设置来源和播放失败均可能使播放器停止，因此播放状态槽不能据此推断一首歌自然播完。单击显示答案，再指出自动前进使用的媒体状态EndOfMedia；本例当前来源设为Once，进入结束处理后还要用m_playingId查回当前项。如果项目不存在，就没有有效起点，不继续读取行号。播放状态槽继续负责按钮，使操作许可与切曲原因分开。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.h)。

## Slide 33
练习2：拖动以后怎样找曲目
保存了正在播放项的item指针，随后发生内部拖动。 处理下一曲时，能否直接用这个旧指针查询row？
不能保证。内部移动可能重建项目并删除旧项。 itemForId按保存的固定ID查找当前项目。 查到以后才读取它的新行号； 找不到就停止前进，不能用row(旧指针)验证有效性。
单击显示完整答案；默认条目数据保留ID，项目地址可能变化 · F192–F197 · 33 / 35
Notes: 先让学生分别说出行号与地址可能怎样变化。Qt六点二点三的InternalMove通常可以移动模型行，但也存在回退到MIME插入与源项删除的路径；这个路径会重建项目。因此不能把row(旧指针)当作有效性检查，它也会访问该项目。单击显示答案，沿自定义角色中的ID、itemForId的扫描、当前有效项目和新行号依次解释。默认QListWidget的条目数据会保留自定义角色，本例ID不重用；若清空列表，先把m_playingId设为零，查找不到就停止业务处理。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 QListWidget/QListModel官方实现：dropEvent L1884–1887、moveRows L298–322](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistwidget.cpp)，[Qt 6.2.3 QListView官方实现：dropEvent L916–977](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistview.cpp)，[Qt 6.2.3 QAbstractItemModel/QAbstractListModel官方实现：setItemData L2104–2117、encodeData/decodeData L2772–2860、dropMimeData L4074–4122](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/corelib/itemmodels/qabstractitemmodel.cpp)，[Qt 6.2.3 QAbstractItemView官方实现：默认overwrite L105、startDrag L3769–3801、clearOrRemove L4396–4424](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qabstractitemview.cpp)。

## Slide 34
练习3：循环重复哪一层
情景：列表有三首歌，把setLoops设为Infinite。 播放器会依次重复整个列表吗？
Infinite重复当前source，不替应用选择歌曲。 本例使用Once，一遍结束后进入advanceItem。 是否从末项回到首项， 由loopList与当前列表共同决定。
情景数据：三首歌曲是课堂示例；单击显示完整答案 · F059、F063、F066 · 34 / 35
Notes: 请学生指出setLoops的调用对象是player，参数作用于当前source，播放器并不知道应用的整个QListWidget顺序。单击显示答案，说明Infinite重复当前媒体，不能照搬Once条件下的EndOfMedia自动前进规则。本例让当前来源播放一遍，再由advanceItem取得下一项；越过最后一行时，loopList决定结束还是把next改成零。三首歌只是课堂情境，ID与URL仍按添加入口保存。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方头文件](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.h)。

## Slide 35
课堂演示把播放过程检查完整
添加两首歌曲，观察来源、时长与封面变化。
暂停后恢复，确认保留当前播放位置。
拖动或另选一行，核对播放ID与下一曲起点。
删除或清空列表，检查播放身份、按钮和旧信息。
用错误文件或缺失音效观察失败提示。 文件播放过程明确后，下一份把输入换成麦克风录音。
课堂演示依次改变一个条件；沿URL、player、output与结果通知复述过程 · F059、F060、F062、F063、F071 · 35 / 35
Notes: 按五项依次演示，每次只改变一个条件。先添加两首有效歌曲，观察URL、固定ID、时长和封面；暂停后恢复，检查位置。自动前进后再暂停恢复，核对默认目标是否仍是当前曲目；随后主动另选一行，比较选中ID与播放ID。内部拖动以后按ID重新找当前条目，核对下一曲依据新的行号，解释为什么不保存旧地址；删除与清空后检查播放ID、按钮和旧信息。最后用错误文件或缺失音效定位失败入口。请学生沿URL、player、output和结果通知复述路径，再把输入换成下一份的麦克风采集。
本页依据教材第16章的16.1 多媒体模块功能概述；16.2 播放音频讲解。接口行为同时核对了[Qt 6.2.3 Changes to Qt Multimedia](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/doc/src/qt6-changes.qdoc)，[Qt 6.2.3 QMediaPlayer 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/playback/qmediaplayer.cpp)，[Qt 6.2.3 QSoundEffect 官方 qdoc 与实现](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtmultimedia/v6.2.3/src/multimedia/audio/qsoundeffect.cpp)，[Qt 6.2.3 QListView官方实现：dropEvent L916–977](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistview.cpp)，[Qt 6.2.3 QListWidget/QListModel官方实现：index L189–206、insertRows/removeRows L257–291、row L1466–1469](https://raw.githubusercontent.com/qt/qtbase/v6.2.3/src/widgets/itemviews/qlistwidget.cpp)。